## Slide 1: 课堂测验

## Slide 2: 名词解释
存储字长、机器字长、指令字长
CPU、PC、IR、CU、ALU、ACC、MQ
X、MAR、MDR、I/O、MIPS、CPI、FLOPS
指令和数据都存于存储器中，计算机如何区分它们？

## Slide 3
冯诺依曼计算机的特点？
如何理解计算机组成和计算机体系结构？
计算机的更新换代以什么为依据？
什么是摩尔定律？该定律是否永远有效？为什么？

## Slide 4
什么是总线？总线传输有何特点？
总线如何分类？什么是系统总线？系统总线又分为几类？他们各有什么作用，他们与机器字长、存储字长、存储单元有何关系？
PCI、ISA、USB

## Slide 5
RAM、ROM、SAM、DAM、EPROM、EEPROM、SRAM、DRAM、PROM
半导体存储芯片的译码电路驱动方式有哪两种？

## Slide 6
某机有17根地址线，字长16位，按字编址，使用32K*8的存储芯片构成其存储体。
（1）该存储体的容量是多大？
（2）32K*8的芯片地址线和数据线各有几根？
（3）构成该存储体需要32K*8的芯片几片？
（4）画出其存储器结构图。

## Slide 7
CPU执行一段程序时．Cache完成存取的次数为4800次，主存完成存取的次数为200次，已知Cache存取周期为50ns，主存存取周期为250ns。求：
（1）命中率
（2）平均访问时间。
（3） Cache/主存系统的效率。
（4）有Cache和无Cache比较，访存速度提高了多少倍？
0111使用偶校验的汉明码

## Slide 8
某系统采用字节编址，主存容量为4MB，Cache容量为16KB，块长为8个字节。
（1）Cache中可装入多少块数据？（2分）
（2）在直接映射方式下，设计主存地址格式。 （2分）
（3）在四路组相联映射方式下，设计主存地址格式。 （2分）

## Slide 9
机器字长8位，求下列真值的原码、补码、反码的机器数。
0.1001，-0.1001
0110、-0110
39/64 -39/64

## Slide 10
机器字长为8位，其中A=17/64，B=-41/64，求出[A]补、[-A]补、[B]补、[-B]补、[A+B]补及A+B的真值。(6分)（每个1分）

## Slide 11
机器字长为8位，其中A=13/64，B=39/64，求出[A]补、[-A]补、[B]补、[-B]补、[A-B]补及A-B的真值。(6分)

## Slide 12
某机指令字长16位，采用扩展操作码方式设计指令系统，地址码为6位，2地址指令14条，1地址指令64条，0地址指64条。请给出指令的编码方案。（6分）

## Slide 13
设某机有32个32位寄存器，存储字长等于机器字长等于指令字长，该机指令系统有153种操作，采用定长操作码，有立即寻址、直接寻址、间接寻址、相对寻址、基址寻址、变址寻址等寻址方式，有一地址和二地址两种指令格式。
1）对于一地址指令，指令可直接寻址的范围是多少？为什么？画出指令格式。（3分）
2）二地址指令为RM型，指令立即寻址的范围是多少（补码表示）？直接寻址可以访问的范围是多少？画出指令格式。（3分）

## Slide 14
在5个功能段的指令流水线中,每段的执行时间为20ns，共有16条指令连续输入此流水线。
求流水线的实际吞吐率（2分）
求流水线的加速比（2分）
求流水线的效率（2分）

## Slide 15
机器字长为8位，其中A=21/64，B=-55/64，求出[A]补、[-A]补、[B]补、[-B]补、[A+B]补及A+B的真值。(6分)（每个1分）