## Slide 1
谢希仁 编著
计算机网络（第7版）
数 据 链 路 层
第 3 章

## Slide 2
3.1.2 三个基本问题
数据链路层协议有许多种，但有三个基本问题则是共同的。这三个基本问题是：
封装成帧
透明传输
差错控制

## Slide 3
差错产生原因：通信信道内噪声影响。
差错程度参数：误码率BER。
差错检测措施：数据信息码后加入冗余码，判断差错。
冗余码分类： 检错码、纠错码。
在数据链路层传送的帧中，广泛使用循环冗余检验 CRC 的检错技术。
3. 差错检测

## Slide 4
循环冗余检验的原理
原始数据
CRC 冗余码
发送数据
k 位
n 位
k + n 位
发送
在发送端，先把数据划分为组。假定每组 k 个比特。
在每组 M 后面再添加供差错检测用的 n 位冗余码，然后一起发送出去。

## Slide 5
循环冗余检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001000
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1100
1101
001
R (余数)，作为 FCS
Q (商)
原始数据 M = 101001
除数 P = 1101
得到：
发送数据 = 101001001

## Slide 6
生成多项式与二进制对应关系
二进制数据： 1 0 1 0 0 1
对应位： x5 x4 x3 x2 x1 x0
多项式： x5 + x3 + 1

## Slide 7
接收端检验的原理说明
P (除数)
1101
110100
101001001
2nM (被除数)
1101
1110
1101
0111
0000
1110
1101
0110
0000
1101
1101
0
R (余数)=0，正确
Q (商)
收到数据 = 101001001
除数 P = 1101
判断：
余数 = 0？

## Slide 8
帧检验序列 FCS
在数据后面添加上的冗余码称为帧检验序列 FCS (Frame Check Sequence)。
循环冗余检验 CRC 和帧检验序列 FCS 并不等同。
CRC 是一种常用的检错方法，而 FCS 是添加在数据后面的冗余码。
FCS 可以用 CRC 这种方法得出，但 CRC 并非用来获得 FCS 的唯一方法。